## Slide 1
智能小车详细设计方案介绍
Introduction to detailed design scheme of intelligent car
汇报人：杨瑞帆 宁梓豪 武昊
汇报时间：2021年8月

## Slide 2
01
02
03
目录
车体设计方案介绍
硬件连接方案介绍
控制算法及软件设计方案介绍

## Slide 3
车体设计方案介绍
01

## Slide 4
01 车体设计方案介绍
车体为方形差速四驱，并采用双层结构。
电池组、L298N等驱动相关部件、超声模块放置在下层；
单片机、摄像头与各类传感器放置在上层
1.1 车体结构

## Slide 5
01 车体设计方案介绍
1.1 车体结构

## Slide 6
01 车体设计方案介绍
类似死点夹紧四连杆机构，利用四连杆设计抓取机械手
借助重力放置目标物体
目标：最大程度利用舵机扭矩、提高抓取系统稳定性与可靠性
1.2 抓取机构

## Slide 7
01 车体设计方案介绍
静力学估算：采用SG90舵机时，在一般工作状态下，可以对物体两侧各施加4N的夹紧力。
经过细微调整即可以获得更大的夹紧力
1.2 抓取机构

## Slide 8
01 车体设计方案介绍
类似死点夹紧四连杆机构，利用四连杆设计抓取机械手
利用盖板限制转动空间，防止转过
利用六角柱和垫片实现轴向定位
减小接触面积，从而减小摩擦力矩
极限位置钳口距离30mm，配合橡胶垫实现抓紧
1.2 抓取机构

## Slide 9
硬件连接方案介绍
02

## Slide 10
02 硬件连接方案介绍
硬件连接原理图

## Slide 11
02 硬件连接方案介绍
接线表

## Slide 12
02 硬件连接方案介绍
资源分配
同一计时器不同通道，产生不同占空比pwm信号
1.电机驱动：TIM1的CH1+CH4
2.舵机： TIM3的四个通道
3.电机编码：TIM4_CH1、CH2产生脉冲
TIM5_CH1、CH2计数
4.超声波： PA2、PA3——普通的IO口，
实现时程序再调用计时器TIM2
如果实际硬件计时器不够，还可用软件计时器
OpenMV：USART3
IMU： USART4
HC-05： USART1

## Slide 13
02 硬件连接方案介绍
L298N一拖二，每个驱动连接一侧电机
只获取前轮编码器的反馈数据（两组）用于速度计算
电机驱动采用电池直接供电（12V），不计入电源模块输出功率，编码器采用3.3V供电。
电机功率分析：根据供应方提供的数据，电机额定转速215rpm，此时电压12V，电流0.3A。可计算出额定功率为4W。L298N的最大功率为25W。采取一拖二的方式完全合理。
驱动能力分析：电机额定转矩0.4kg·cm，即3.92N·cm。按照车轮直径65mm计算，在地面不打滑的情况下，四驱可以使得质量为1kg的车体获得4.825m/s2的加速度。动力强劲
2.1 驱动方案

## Slide 14
02 硬件连接方案介绍
舵机使用方案：
抓取机构处：SG90、MG995
超声模块 ：SG90
舵机均使用5V供电（在工作电压范围内）。
SG90舵机的工作电流没有给出，而MG995舵机的工作电流为100mA。单个舵机的功率一般不会超过0.5W。但当舵机来回摆动时，其功率将显著上升，故应尽量避免舵机长时间高负荷运作。
2.1 驱动方案

## Slide 15
02 硬件连接方案介绍
模块电源供应：
IMU惯性导航模块：3.3V
STM32单片机、HC-SR04超声模块、openMV集成摄像头模块：5V
各模块通信方式：
IMU、openMV、wifi图传：串口通信
舵机、超声波、电机编码器：内部协议
网络摄像头与PC：wifi图传
在STM32上定义了相应IO引脚
2.2 传感方案
USART1
USART3
USART2

## Slide 16
02 硬件连接方案介绍
图像处理算法复杂度分析：（设图像行列像素个数为m，n）
Otsu法二值化：O（8mn）+256k；（后者是迭代运算）
九宫格除噪处理：O（imn）；i<=9
黑线提取：O（m）~O（mn）；
赛道曲率计算：O（1）。
因此总复杂度O（mn）。只取摄像头的有效范围大概120x60的部分（共72000像素）。令k取10，i取8，其余常数复杂度取1000，每次图像处理估计需要进行72000*18+8*256+1000=1299048次二进制运算。而openMV采用的STM32H743核心主频可达400MHz，每秒处理的帧数可达300帧（理论值）。
内存分析：
CPU的RAM达到了256KB，而一帧灰度图像的大小为72KB。因此内存可以满足要求。
2.3 图像处理能力分析
openMV4智能摄像头模块

## Slide 17
控制算法及软件设计方案介绍
03

## Slide 18
3.1 程序框架示意
03 控制算法及软件设计方案介绍
每100ms读取一次蓝牙数据
遥控模式（默认）
自主循迹模式
避障模式
每50ms读取图像和速度数据并PID运算
每50ms读取超声波距离信息
有障碍物触发外部中断寻路
发现蓝牙指令即返回

## Slide 19
3.2 软件模块分解
03 控制算法及软件设计方案介绍
硬件抽象层
功能模块层
算法实现层
GPIO
USART
TIM
RCC
NVIC
ETC
Bluetooth
Servo
Coder
L298N
Ultrasonic
IMU
ETC
PID
OAS
tracking
main
主程序
这些函数一般属于库函数
调用库函数对模块功能进行封装
调用模块功能实现算法

## Slide 20
3.2 软件模块划分及函数接口
03 控制算法及软件设计方案介绍
base.h
计时等基本类定义
pwm()等通用简单函数
L298N.h
L298N.c
forward();
backward();
turnLeft();
turnRight();
stop();
…
coder.h
coder.c
getSpeed();//得到速度反馈
ultrasonic.h
ultrasonic.c
getDist();//测前方障碍物距离
scan();//扫描周围障碍物
IMU.h
IMU.c
getDirect();//获取目前小车方向
pid.h
pid.c
pid(speed,error,slope,…);
OAS.h
OAS.c
servo.h
servo.c
position();//转动到规定位置
detect();//正常障碍物探测
decision();//避障决策
main.c
main.py
imgprocess.py
bluetooth.h
bluetooth.c
receive();//检查并接收上位机消息
Reflect();//反馈消息给上位机，调试使用

## Slide 21
3.2 软件模块参数传递——循迹
03 控制算法及软件设计方案介绍
pid.h
pid.c
pid(speed,error,slope,…);
main.py
imgprocess.py
error, slope
coder.h
coder.c
getSpeed();//得到速度反馈
speed
L298N.h
L298N.c
pwm()//把速度、转向等信息转化成pwm信号
…
speed, turn

## Slide 22
3.2 软件模块参数传递——避障
03 控制算法及软件设计方案介绍
ultrasonic.h
ultrasonic.c
getDist();//测前方障碍物距离
scan();//扫描周围障碍物
IMU.h
IMU.c
getDirect();//获取目前小车方向
OAS.h
OAS.c
detect();//正常障碍物探测
decision();//避障决策
命令
dist
direct
servo.h
servo.c
position();//转动到规定位置
Angle
L298N.h
L298N.c
forward();
backward();
turnLeft();
turnRight();
stop();
…

## Slide 23
1.道路灰度图获取
3.道路边缘与中心线提取（效果图）
2.二值化及噪声消除
4.辨认道路类型（速度控制）
5.采用小车与道路中心偏移量和前方道路斜率两个参数进行pid控制处理
03 控制算法及软件设计方案介绍
3.3 循迹算法

## Slide 24
01 车体设计方案介绍
3.3 循迹算法
开始
搜索底部有效行
找到黑线？
Y
根据连续性缩小范围搜索其他行
N
部分有效行加权平均求偏移量
有效行数量？
弯道PID参数，慢速
直道PID参数，高速
多
少
部分有效行拟合求斜率
PID输入
当前速度

## Slide 25
总体运动方向：从左向右
3.4 自主避障策略
03 控制算法及软件设计方案介绍
距前方障碍物xcm时停车
停车、判断左右方向障碍物距离
根据记忆转弯、记忆方向
再前进
前进途中判断
是否已到终点区

## Slide 26
2.逻辑划分
3.3 软件详细设计
03 控制算法及软件设计方案介绍
wifi模块
STM32
自主寻迹
自主避障
人工控制
舵机控制
小车移动
PC
wifi
摄像头
模式选择、人工控制
OpenMV
小车移动
编码反馈、PID
超声传感器、IMU
小车移动
1.软件开发环境
Windows x64
STM32 ：STM32CubeMX、Keil uVision5——C++
OpenMV：OpenMVIDE ——Python

## Slide 27
3.3 软件详细设计
03 控制算法及软件设计方案介绍
3.各模块逻辑框图
人工控制：
摄像头采集数据
PC
STM32
图像
小车移动、机械爪抓取指令
L298N
SG90、MG995
自主寻迹：
摄像头采集数据
图像处理
OpenMV
寻迹、速度和小车位置的控制算法
偏移量
道路斜率
编码信息
速度、方向控制输出
自主避障：
超声传感器
避障算法
障碍物信息
IMU
速度、方向控制输出

## Slide 28
感谢倾听，敬请批评指导
CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS CONTRACTED WIND POWERPOINT TEMPLATE DESIGNS