## Slide 1
Stm32CubeMx 应用入门指导
清华大学机械工程专业本科生课程
任课教师： | 尹文生 副教授 yinws@tsinghua.edu.cn 胡金春 副研究员 hujinchun@tsinghua.edu.cn
机电系统专题实验
Mechatronic Systems Special Experiment
Mechatronic Experiment Topic

## Slide 2: 目录
1 认识Stm32CubeMx配置平台
  1.1 配置平台简介
  1.2 主要界面应用
2 配置平台产生的初始化代码
3 下载仿真器的安装安装

## Slide 3
1 认识Stm32CubeMx配置平台

## Slide 4
STM32CubeMX是ST意法半导体的主动原创工具平台，自动生成开发初期关于芯片相关的一些初始化代码，以减少开发的时间和费用。包含了STM32所有系列的芯片：
示例和样本（Examples and demos）
中间组件（Middleware Components）
硬件抽象层（Hardwaree abstraction layer）
1.1 配置平台简介

## Slide 5
STM32CubeMX的特性：
选择 STM32 微控制器
微控制器图形化配置
  自动处理引脚冲突
  动态设置确定的时钟树
  可以动态确定参数设置的外围和中间件模式和初始化
  功耗预测
C代码工程生成器覆盖多种编译软件，如IAR、KEIL、GCC。
可独立使用或作为 Eclipse 插件使用
1.1 配置平台简介
相关下载，包括：JRE、STM32CubeMX工具和库，可到相应的官网下载。
  1. JRE：STM32CubeMX软件基于JAVA环境运行的，需安装JRE
  2. STM32CubeMX 工具平台软件
  3. STM32CubeMX 相关运行库

## Slide 6
  1.2 主要界面应用
  1.2.1 启动 Stm32CubeMx

## Slide 7
  1.2 主要界面应用
  1.2.2 建立工程

## Slide 8
注意与实物一致：1）主型号系列；2）尾缀；3）封装
  1.2 主要界面应用
  1.2.3 选择 MPU

## Slide 9
①、HSI 高速内部时钟：RC 振荡器，频率为 8MHz。
②、HSE 是高速外部时钟：接石英 / 陶瓷谐振器(无源)或外部时钟源(有源)，范围4MHz~16MHz。
③、LSI 低速内部时钟：RC 振荡器，频率为 40kHz。独立看门狗的时钟源只能是 LSI，同时 LSI 还可作为 RTC 的时钟源。
④、LSE 低速外部时钟：接 32.768kHz 石英晶体，主要是 RTC 时钟源。
⑤、PLL 为锁相环倍频输出: 输入源可选为 HSI/2、HSE 或者 HSE/2。可倍频为2~16 倍，但最大不得超过 72MHz。
外部时钟源：源自外部晶振或时钟信号
内部时钟源：源自CPU内部时钟信号发生器
  1.2 主要界面应用
  1.2.3 认识 MPU 内部时钟：包括五个时钟源为 HSI、HSE、LSI、LSE、PLL

## Slide 10
A. MCO通过引脚输出的时钟: 可选为 PLL 的 2 分频、HSI、HSE或系统时钟。
B. RTC 时钟源: 可选 LSI，LSE及HSE 的 128 分频。
C. USB全速功能模块时钟：其接口引擎时钟只能从 PLL 输出端获取，可 1.5 或 1 分频，即使用 USB模块时PLL 必须使能，且时钟频率必须配置为 48MHz 或 72MHz。
D：系统时钟 SYSCLK: 供 绝大部分部件工作，可选为 PLL 输出、 HSI 或 HSE，最高频率 72MHz。
  1.2 主要界面应用
  1.2.3 认识 MPU 内部时钟：外设及系统的时钟

## Slide 11
E. 其他外设的时钟: 源于 SYSCLK， 由 经由AHB 分频器得到
①、AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟；
②、通过 8 分频后送给系统定时器，得到 systick ；
③、直接给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK；
④、送给 APB1 分频器：一路供 APB1 外设(PCLK1，最大频率 36MHz)；另一路给定时器(Timer)2、3、4 使用；
⑤、送给 APB2 分频器：一路供 APB2 外设(PCLK2，最大频率 72MHz);另一路送给定时器(Timer)1 倍使用。
APB1 和 APB2 区别：
① 、APB1 接低速外设：电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3 等
②、 APB2 接高速外设： UART1、SPI1、Timer1、ADC1/2、普通 IO (PA~PE)、第二功能 IO 等
  1.2 主要界面应用
  1.2.3 认识 MPU 内部时钟：外设及系统的时钟

## Slide 12
1
2
选择RCC：配置外部时钟
3
选择
4
观察配置完成变化
5
对应物理引脚
实际原理图(硬件板)时钟
  1.2 主要界面应用
  1.2.4 外设及时钟引脚配置
选择Pinout & Configuration页，实现对时钟及不同外设配置引脚

## Slide 13
选择Clock Configuration页，为不同功能模块设置不同时钟
灰色：无对应功能
与实物一致
正常：有对应功能
使用外部引脚输入精确时钟
  1.2 主要界面应用
  1.2.5 时钟树的配置

## Slide 14
工程名
工程目录
CPU类型
集成开发环境
默认
堆栈
Keil
Cube
  1.2 主要界面应用
  1.2.6 项目管理器配置
选择Project Manager页，为项目选择编辑与编译环境

## Slide 15
选择不同频率对应不同功耗
两种运行模式下电流(3.3V)
两种运行模式下功耗
  1.2 主要界面应用
  1.2.7 运行功耗估算
选择Tools页，自动计算给定电压时不同时钟功耗

## Slide 16
生成按钮
这里提示需要升级固件包（软件厂商更新）
注意：所有配置信息保存在项目目录的文件中：CourseArmCfg.ioc
  1.2 主要界面应用
  1.2.7 运行功耗估算
选择Generate Code按钮，单击按钮，生成初始化代码

## Slide 17
  1.2 主要界面应用
Stm32Cube IDE
  1.2.8 集成开发环境：CUBE
项目完成——集成开发环境下的初始化代码

## Slide 18
Keil IDE
  1.2 主要界面应用
  1.2.8 集成开发环境：KEIL
项目完成——集成开发环境下的初始化代码

## Slide 19
2 初始化代码产生与用户代码添加

## Slide 20
复位所有外设，并初始化FLASH、Systick。缺省即可！
按Cube用户设置初始化所有时钟！
按设置初始化所有IO：引脚位置、时钟等！
在此处编辑用户的代码！
注意：所有初始化代码用户都可以根据需要修改：所有用户修改编辑的代码在重新使用Stm32CubeMx时，可能丢失、被修改、重新排序。
  2.1 仅配置外部时钟的平台自动生成代码

## Slide 21
1）指示灯接在PB13与PB14
2）低电平点亮，高电平熄灭
来自原理图
方法：在CubeMx的Pinout&Configuration页，选择CPU的PB13、PB14引脚，单击并分别选择 “GPIO_Output”
变化：配置完成标志
目标：让指示灯闪烁
第一次配置外部时钟
新添加
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.1 配置依据与方法

## Slide 22
单击Generate Code按钮，再次生成初始化代码
让GPIOB外设时钟工作起来(参见时钟树)
作为IO使用GPIOB的PB13与PB14引脚，并复位为0
第一次时，此代码为空
对PB13/14操作
推挽输出方式?
缺省不改动
电路响应速度
实际执行配置
是不是自己可以依葫芦画瓢？
注意？
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.2 配置后生成的初始化代码

## Slide 23
PB13的LED灭
PB13的LED亮
PB14的LED闪烁
怎么知道这些函数？
怎么理解使用方法？
CPU的寄存器使用手册，不是引脚与参数说明手册
与GPIO相关的所有函数文件：stm32f1xx_hal_gpio.c
其他有关手册：图书馆及网上有库函数说明，自查
两种闪烁
编程方法
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.3 让指示灯闪烁的用户代码添加

## Slide 24
编译与连接命令
结果无误
运行环境： Stm32CubeIDE
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 编译与连接

## Slide 25
提示无法下载程序
调试按钮
程序编译错误
电路板没供电
电路板烧坏
仿真器没连接
仿真器没配置
仿真器缺驱动
……
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行
运行环境： Stm32CubeIDE

## Slide 26
下载器已经连接
计算机查勘处
此处无报错：错误时驱动？坏？
STLink 下载仿真器错误排查
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 27
仿真下载器配置
此处进入配置对话框
进入配置对话框
选择此项，其他缺省
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行
运行环境： Stm32CubeIDE

## Slide 28
再次单击
下载正常
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 29
再次单击：连续运行
连续运行
下载正常
再次单击：调试运行
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 30
调试运行：
当前停在此处
调试运行：
下载正常
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 31
运行于 IDE:
Keil uVision5
调试运行
Load
调试运行
配置下载器
进一步
配置
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 32
运行于环境
Keil uVision5
配置下载仿真器
下载后立即运行
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 33
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行
Keil IDE单步/断点调试错误
Cube IDE单步/断点调试错误
找到文件 stm32f1xx_hal_msp.c，在工程中搜索__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_DISABLE 可以定位到该文件。将__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_DISABLE();
改为：
__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_ENABLE();

## Slide 34
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
/* USER CODE END WHILE */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);//PB13 Led Off
  for(idx=0; idx<30000; idx++) { }
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);//PB13 Led On
  for(idx=0; idx<30000; idx++) { }
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_14);//PB14 Led Toggle
/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */
问题：连续运行时，能够闪烁吗？
问题：闪烁时间可以控制吗？->定时！
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.4 首次运行

## Slide 35
建立文件 MeeTimer.h，输入如下代码
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.5 准确定时运行指示灯

## Slide 36
找到stm32f1xx_it.c的 SysTick_Handler()，添加用户代码
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.5 准确定时运行指示灯

## Slide 37
在main.c中，添加如下代码，即可实现准确 1s 指示灯闪烁一次
  2.2 指示灯闪烁初始化代码与用户代码
  2.2.5 准确定时运行指示灯

## Slide 38
  2.3 串口初始化与循环缓冲区应用
  2.3.1 USART2 串口配置的主页
异步模式
禁止流控制
波特率
8位数据
无奇偶校验
收发运行
1位停止位
PA2/PA3引脚

## Slide 39
  2.3 串口初始化与循环缓冲区应用
  2.3.2 USART2 串口配置的其他次页

## Slide 40
  2.3 串口初始化与循环缓冲区应用
  2.3.3 USART2 的初始化代码
中断服务文件stm32f1xx_it.c
中关于USART2程序
主程序main.c
中关于USART2初始化程序

## Slide 41
3 下载仿真器的安装

## Slide 42
  3.1 硬件连接
STLink
USB
PC
GND — GND
SWDIO — PA13/JTMS
SWCLK —PA14/JTCK
MPU板
J9

## Slide 43
  3.2 驱动安装
运行网络学堂上提供的 Setup_JLinkARM_V480.exe 即可。
安装界面
成功标志

## Slide 44
清华大学机械工程专业本科生课程
Mechatronic Experiment Topic
The End