## Slide 1
任课教师： | 朱 煜 长聘教授 尹文生 副教授 胡金春 副研究员
机电系统设计实践
Mechatronics System Design Practice
清华大学本科生课程
IC group
系统详细设计

## Slide 2
系统详细设计
目录 CONTENTS
1 详细设计内容
2 机械结构设计
  2.1 总体结构
  2.2 车身单元
  2.3 抓取单元
3 控制系统设计
  3.1 硬件单元
  3.2 控制算法
  3.3 软件系统
4 集成调试与测试设计

## Slide 3
1）详细设计目的
在原理方案设计的基础上，完成系统总体方案及各个单元的具体设计、部件选型、设计计算、仿真分析以及系统集成测试方法设计，形成完整的技术文件，详细设计是制造、调试与测试阶段的依据。
2）详细设计内容
系统总体方法细化（图纸与说明文档）
单元部件设计、计算、仿真与选型
控制算法设计与仿真
系统软件设计（功能单元划分与逻辑关系）
3）详细设计成果
设计说明（方案分析与实现、设计计算、仿真分析、制造方法与材料选择、测试方法）、图纸、外购件选型详细信息、软件框图
1 详细设计内容

## Slide 4
2 机械结构详细设计
机械结构设计：拓扑结构、功能实现
设计计算：运动学、静力学、动力学等
材料选择与制造工艺
注意：规范的设计图纸（车体等加工零件需要提供标准工程图）

## Slide 5
2.1 总体结构及车体详细设计
总体结构设计
  形状、尺寸、各部件布局、驱动与转向…
设计计算
  运动学（转弯半径等）、静力学（质量平衡与质心）
材料与制造方法

## Slide 6
2.2 抓取机构详细设计
机械结构设计
  机构、尺寸
设计计算
  作业空间（软件仿真）、抓取力、结构强度（有限元分析）
注意事项：
  抓取过程中车体重心变化

## Slide 7
控制系统总体结构与模块划分
控制系统硬件模块
核心算法（控制、信号处理等）
软件系统
3 控制系统详细设计

## Slide 8
主控板的功能描述与任务中作用概述
  所有需求描述
    包括的具体计算任务
    是否浮点、矩阵、滤波等
  选型能力评估
    计算位数、主频、存储量等
  电气接口
    支持种类（IO、IIC、UART、CAN…）
    与其他模块电平、速度匹配
  机械接口
    支持类型
    其他单元的连接匹配性
  电源
    电压种类与各自电流大小
3.1 硬件单元详细设计：主控板

## Slide 9
执行器功能描述与任务中作用
  系统功能对执行器的要求
  所有执行器的性能设计说明
    主要性能参数：速度、精度、力/力矩
    性能参数与任务符合度分析
  所有执行器的驱动方法设计说明
    接口
    是否需要功率放大器（对应电源、电流要求）
  所有执行器电源需求设计说明
    电压种类与各自电流大小
3.1 硬件单元详细设计：执行器(电机)

## Slide 10
传感器的功能描述与任务中作用
  系统功能对检测量的要求
  所有传感器的性能
    主要性能参数： 噪声水平，检测带宽
    性能参数与任务符合度分析
  所有传感器的接口设计说明
    电气接口：电源（电压、功率）、传感信号形式、电压（电平）范围
    机械接口：接插件形式、机械固定方式
    匹配性：电气和机械接口与对接其他部件匹配性
3.1 硬件单元详细设计：传感器

## Slide 11
系统所有模块电源需求描述
  电压种类及其电流大小
性能要求与设计说明
  噪声、电压波动要求
实现方法与设计依据说明
  线性稳压
  BUCK电路
  BOOST电路
3.1 硬件单元详细设计：电源

## Slide 12
外协内容
  外协PCB板、机加工
  外协部件采购
技术先进性与调试难度的折中
采购部件的供货商、价格与货期
自行设计部件的可加工性、加工商、加工费、加工周期
3.1 硬件单元详细设计：外协共性问题

## Slide 13
电气系统模块设计图纸与设计说明
  电气原理图
  电气连线表（包括所有引脚定义、转接接头定义、连线）
3.1 硬件单元详细设计：设计图纸

## Slide 14
算法的功能描述与任务中作用
  所有算法概要说明
    算法名称与原理
    算法调试方法与性能预估
  所有算法仿真说明
    C/Matlab仿真程序
    工作量分析
    仿真结果分析
  所有算法实现设计说明
    实现手段
    测试方法
3.2 控制算法详细设计

## Slide 15
系统功能分析与系统软件逻辑框图
数据与全集变量定义
模块功能的划分、接口定义
模块逻辑框图与说明
软件开发环境
  语言选择
  编程与调试环境
3.3 软件详细设计

## Slide 16
方案调整与迭代设计
必要的单元测试
协同设计
  机、电、测、控、软件、硬件互相约束与影响
充分使用所学知识与技术
小组人员分工与进度控制（每个成员至少负责一个主要单元工作、参与另一个单元工作；每个成员都要承担部分软件编程工作。制定可执行的时间进度计划）
需要注意的问题

## Slide 17
问题？